Требования к Серверу: Сервер должен быть выполнен в форм-факторе «Rackmount» высотой не более 2U Размер корпуса, Ш х В х Г, мм: не более 450 x 90 x 700 мм  Вес не более 29 кг.  в комплект входят салазки для монтажа в стойку 19" Лицевая сторона сервера:кнопка включения системные светодиодные индикаторы работы.  не менее 2-х разъемов USB не менее 8-ми слотов для установки накопителей 2.5".  Разъем подключения монитора VGA Задняя панель сервера:не менее 4-х разъемов USB Разъем подключения питания  Разъем подключения монитора VGA Разъем COM порта 1хRJ45 NIC 1 Port/ Удаленное управление не менее 6-и отсеков для установки плат расширения Материнская плата: не менее двух разъемов для установки процессора не менее 24-х разъемов для установки оперативной памяти не менее 6-и разъемов для установки вентиляторов с возможностью горячей замены разъем SD slot разъем USB встроенный видеоадаптер, максимальное разрешение 1280 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp) встроенный контроллер жестких дисков, скорость передачи данных 6Гб/с; поддерживаемые интерфейсы дисков Serial ATA, Serial Attached SCSI; шина данных x8 PCIe 3.0; поддержка до 2Гб cache memory;  Стандартная гарантия:3 года, реакция на следующий рабочий день, замена запчастей на месте установки сервера ПроцессорыТип 1: ТехнологияSandy Bridge-EPколичество, шт2тактовая частота, Гцне менее 2,5количество ядер, штне менее шестикэш L3, Мбне менее 15расчетная мощность, Втне более 95количество потоков, штне менее двенадцатитехпроцесс (литография), нм32системная шина Гт/сне хуже 7,2Поддержка технологии Intel® Turbo Boost.ДаПоддержка технологии Intel® vProОбязательноПоддержка технологии Intel® Hyper-ThreadingДаПоддержка технологии Intel® Virtualization (VT-x)ОбязательноПоддержка технологии Intel® Trusted ExecutionОбязательноархитектура Intel® 64Поддержкаусовершенствованная технология Intel SpeedStep®Обязательнотехнологии термоконтроляНаличиеПоддержка технологии Intel® Flex Memory AccessОбязательноПоддержка технологии Intel® Demand Based SwitchingОбязательноПамятьобщий объем, Гб96тип модуляDDR3вид модуляRegisteredмодули с низким энергопотреблениемНетчастота, Мгц1600Жесткие дискиТип 1: SFFколичество, шт2объем, Гбне менее 300интерфейсSASскорость вращения шпинделя, Об/минне менее 15000форм-фактор2,5", SFF (Small Form Factor)возможность горячей заменыОбеспеченаТип 2: SFFколичество, шт4объем, Гбне менее 146интерфейсSASскорость вращения шпинделя, Об/минне менее 15000форм-фактор2,5", SFF (Small Form Factor)возможность горячей заменыОбеспеченаТип 3: SFFколичество, шт1объем, Гбне менее 1000интерфейсSASскорость вращения шпинделя, Об/минне менее 7200форм-фактор2,5", SFF (Small Form Factor)возможность горячей заменыОбеспеченаПлаты расширенияТип 1: Сетевой адаптерколичество, шт2количество внешних портов, штне менее двухвнешний интерфейсSFPскорость передачи данных Мб/с10000внешний разъемSFPнабор микросхемQLogic cLOM8214Тип 2: Накопитель PCI-e SSDколичество, шт1объем, Гбне менее 160технологияSLCпроизводительность, оп/сне ниже 123000время доступа в режиме записи, мкс (µs)не более 27Тип 3: Raid контроллерколичество, шт1количество внешних портов, штне менее двухколичество внутренних портов, штОтсутствуетвнешний интерфейсSASскорость передачи данных Гб/сне менее 6поддерживаемые уровни RAID0,1,10,5,50,6,60объем кэш памяти, Мбне менее 2048Блоки питанияТип 1: количество, шт2мощность, Втне более 460возможность горячей заменыобеспеченаэффективность, %не менее 94ЛицензииТип 1: HP iLO Advancedэлектронная лицензия расширенного удаленного управления, шт1Оптические накопителиТип 1: количество, шт1возможность чтения CD,DVD дисковОбязательновозможность записи DVD-RW дисковнетВозможности расширенияТип 1: Опция для RAID контроллераколичество, шт1объем памяти, Мбне менее 2048тип памятиFlashТип 2: Плата расширения разъемов PCIколичество, шт1количество, тип дополнительных слотовне менее 3Тип 3: Встраиваемый модуль расширения FlexibleLOMколичество, шт1количество внешних портов, штне менее 4внешний интерфейсEthernetскорость передачи данных Мб/сне хуже 10/100/1000внешний разъемRJ-45набор микросхемBroadcom BCM5719Тип 4: Опция для RAID контроллераколичество, шт1объем памяти, Мбне менее 1024тип памятиFlash